Спецификация подъемно-транспортного оборудования.

| Арендатор (наименование и адрес) | Арендодатель (наименование и адрес) |
| --- | --- |

| Погрузчик - марка и модель | Серийный номер | Год выпуска | Опции | Залоговая стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузчик ВТ СВЕ 150 в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором | 298302 |  |  |  |
| Погрузчик ВТ СВЕ 150 в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором | 252255 |  |  |  |

ТИП	ВТ КАРГО трехопорный электрический вилочный погрузчик

(Бывший в употреблении)

МОДЕЛЬ	CВE 150

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	номинальная - 1500 кг

1300 кг при отстоянии центра тяжести груза 500мм

и высоте подъема 4470 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ	Высота подъема	4470 мм

3-х СЕКЦИОННАЯ	Высота в опущенном положении	2060 мм

МАЧТА	Свободный подъем	1480 мм

Высота в поднятом положении	5050 мм

Наклон вперед / назад	2.3 / 6 град

РАЗМЕРЫ	Длина вил	1100 мм

Высота защитного ограждения водителя	1950 мм

Длина погрузчика, включая заднюю стенку вил	1920 мм

Вес	3190 кг

ШИРИНА РАБОЧЕГО КОРИДОРА	3372/ 3248 мм

РАДИУС РАЗВОРОТА		1557 мм

ДВИГАТЕЛЬ 	Два электрических двигателя переменного тока, мощностью по 6 кВт

Двигатель подъема, мощностью 12кВт

КАРЕТКА	Класс IIA

Боковое смещение

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	Позволяет программировать различные параметры работы погрузчика,

«МОСФЕТ»	такие как, ускорение при движение и при подъеме груза,

скорость наклона мачты, скорость смещения каретки и т.д.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Полностью гидравлическое

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Гидравлический дисковые тормоза «мокрого» типа

Ручной стояночный тормоз

РАБОЧЕЕ МЕСТО 	Просторное рабочее место оператора

ОПЕРАТОРА	Регулируемое эргономическое сидение водителя.

Ремень безопасности.

Регулируемая рулевая колонка

Место для хранения документов

КОНТРОЛЬ	Счетчик моточасов

Индикаторы разрядки батарей, стояночного тормоза, низкого уровня

тормозной жидкости, перегрева двигателей, положения заднего колеса.

Диагностика передвижения и подъема.

Погрузчик оборудован специальным индикатором на сидении водителя:

если водитель покидает сидение при неостановленном погрузчике,

погрузчик автоматически останавливается

ГИДРАВЛИКА	3-х секционный клапан и группа шлангов

ОСВЕЩЕНИЕ	2 стоп сигнала

2 габаритных огня

КОЛЕСА	на шинах суперэластик

передние 18х7-8

заднее сдвоенное 16x6-8

БАТАРЕЯ	48В 500Ач

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	к вышеуказанной батарее

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	Оградительная решетка груза

ОБОРУДОВАНИЕ	2 рабочие фары

| Место и Условия эксплуатации |
| --- |
| Адрес, улица и дом | Условия эксплуатации | Кол-во смен |  |
| 195248, С-Петербург пр.Энергетиков д. 22 («Складской комплекс 3500») |  | Легкий уровень | До 30 часов в неделю |
|  | V | Средний уровень | До 60 часов в неделю |
|  |  | Тяжелый уровень | Свыше 60 часов в неделю |