Электрическая тележка с платформой для оператора и рукоятью управления  Jungheinrich ERE 120

| Тип | : | ERE 120 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | : | 2000 | кг |
| Расстояние до центра тяжести[c] | : | 600 | мм |
| Общая ширина (B) | : | 770 | мм |
| Высота вил в опущенном состоянии | : | 85 | мм |
| Длина вил | : | 1150 | мм |
| Общая длина с поднятой платформой | : | 1904 | мм |
| Высота подъёма ( h3) | : | 125 | мм |
| Ширина рабочего прохода ( Ast) | : | 2644 | мм |
| Тип колёс | : | вулколан |
| Тяговый аккумуляторс системой автоматического долива дис. воды | : | 24V2PzS -250 Ah |
| Зарядное устройство - | : | D 400G24/50 B-SLT 100 |

Спецификация включает в себя:

Импульсная система контроля скорости ;

Двигатель  переменного тока 1,6;

Кнопка замедленного хода;

Платформа оператора ;

Боковые защитные  дуги оператора;

Автоматическое снижение скорости до 4,4 км/ч при переходе в пешеходный режим;

Pro-Track-Link  система

ShoсkProteck система

Дополнительные опции:

- счетчик моточасов;

- индикатор разряда батареи

- дополнительный аккумулятор